## Технические характеристики

Милливольт-вольтметр ламповый В3-6

Также этот прибор может называться: В36, В3 6, Вз-6, v3-6, v36, v3 6, b3-6.

В3-6 милливольт-вольтметр ламповый предназначен для измерения эффективных значений напряжений переменного тока синусоидальной и искаженной формы и шумов в цепях радиоприемников и усилителей, а также для измерения напряжения шумовых генераторов.

Милливольт-вольтметры В3-6 рассчитаны для эксплуатации в лабораторных условиях.

Также на сайте zapadpribor.com представлены похожие вольтметры.

Технические характеристики В3-6:

Диапазон частот измеряемых напряжений - от 5 Гц до 1 МГц.

Неравномерность частотной характеристики не превышает:

- в диапазоне частот от 30 Гц до 200 кГц - ±3%;

- в диапазоне частот от 5 Гц до 30 Гц; от 200 кГц до 1 МГц - ±5%.

Пределы измерения напряжения - от 150 мкв до 200 В или от -76 дБ до +46 дБ (по отношению к 1 В).

Пределы измерений напряжения - 0,5 мВ; 1 мВ; 2 мВ; 5 мВ; 10 мВ; 20 мВ; 50 мВ; 100 мВ; 200 мВ; 0,5 В; 1 В; 2 В; 5 В; 10 В; 20 В; 50 В; 100 В; 200 В.

Основная погрешность, определяемая в нормальных условиях на частоте 1000 Гц - не более ±3% от предела шкалы.

Входное сопротивление на частоте 1000 Гц - 4 МОм.

Входная емкость - не более 24 пФ.

Дополнительная погрешность при изменении напряжения питания на ±10% - не превышает ±2%.

Питание В3-6:

- частота - 50 Гц;

- напряжение - 127±12,7 В; 220±22 В.

Потребляемая мощность - 100 В∙А.

Габаритные размеры - 380×290×240 мм.

Масса - не более 15 кг.

В3-6 милливольт-вольтметры состоят из катодного повторителя, делителя в катоде катодного повторителя, широкополосного стабильного усилителя, измерительного устройства, блока питания и дополнительного омического делителя напряжения на входе с коэффициентом деления 1:1000.

Конструктивно милливольт-вольтметр выполнен в виде переносного прибора с вертикальной передней панелью, на которой размещены все органы управления прибором и отсчета измеряемой величины.

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха - от +10° С до +35° С.

Относительная влажность при +20° С - до 80%.