Цифровая шкала «ГЕРАНЬ»

Руководство по эксплуатации

Основные технические характеристики

Количество входов           …………………….3

Количество разрядов 	……………………..6

Предельная частота счета  …………………. 52 Мгц

Абсолютная погрешность……………………( 50 Гц

Входное напряжение         не более …………3 В

на предельной частоте не менее … 0.3 В

номинальное ……………………….0.1 В

Напряжение питания	…………………….5 В

Ток потребления не более	…………..200 мА

Резервный источник 	…………………….3..5 В  3 мА

Телеграфный ключ

Рабочие скорости (1/3)	……………………40..200 зн/мин

Отношение точек к тире  ………………….1/2 .. 1/6

Цифровая шкала «ГЕРАНЬ» имеет в своем составе помимо универсального частотомера автоматический телеграфный ключ с памятью для телеграфных текстов на 8 страницах, измеритель расстройки по частоте со знаком направления, часы. Предусмотрен режим работы ЦАПЧ для трансивера UW3DI.В  энергонезависимой памяти можно записать частоту ПЧ трансивера. Там же сохраняются выбранные вами скорость телеграфного ключа и отношение точек / тире.

Все управление шкалой сведено на две кнопки, которые следует установить на передней панели аппарата. Это кнопка 1 и кнопка 2 (далее по тексту КН1 и КН2). Автоматический телеграфный ключ работает одновременно с главной функцией шкалы -измерением частоты, поэтому никакого отдельного режима включать для этого не надо.

В связи с малым количеством органов управления те функции которые нужны чаще остальных вызываются быстрее и проще остальных – однократным коротким нажатием на КН1 включается и отключается система ЦАПЧ, а на КН2 – воспроизведение телеграфного текста из выбранной страницы памяти.

Остальные режимы можно включить, удерживая соответствующую кнопку в нажатом положении более одной секунды. Так по длительному нажатию КН1 сначала включится режим регулировки скорости работы телеграфного ключа, затем, если кнопка все еще нажата, режим регулировки отношения точек-тире, затем тестовый режим и, наконец режим установки текущего времени. По длительному нажатию на КН2 включается режим выбора страницы памяти а затем режим записи текста в выбранную страницу.

Система ЦАПЧ Работает следующим образом. По включению запоминает  частоту на индикаторе, и далее следит за ней, изменяя напряжение на соответствующем выходе. При этом мигает точка в младшем разряде, сигнализируя включенную ЦАПЧ. Если изменением напряжения невозможно удержать частоту, система автоматически выключается. Поэтому, если это напряжение выходит за пределы (25% от среднего значения, то погаснут разделительные точки. Это будет сигналом того, что частота поддерживается, но система находится в неустойчивом состоянии. Выключается ЦАПЧ также и при быстром уходе частоты за пределы  (25.5 кГц от запомненного значения, что позволяет не выключать вручную ЦАПЧ при переходе на другой диапазон. При включенной ЦАПЧ возможен режим расстройки. Включается при подаче сигнала на вход RIT, при этом запоминается напряжение на выходе ЦАПЧ.

Цифры показывают разницу в частоте. Если она превышает (9.9кГц, вместо цифр будут прочерки, знак направления расстройки сохраняется. Расстраивать частоту можно в любых пределах, вплоть до перехода на другой диапазон. Для возврата на запомненную в системе ЦАПЧ частоту, достаточно установить значение расстройки 0.0 кГц.

Режим регулировки скорости телеграфного ключа позволяет установить желаемую скорость манипулятором ключа. Замыкая ключ в сторону точек, скорость уменьшается, в сторону тире – увеличивается.

Как уже было сказано, если не отпускать КН1 после появления этого режима, то шкала переходит в следующий – режим установки отношения точек - тире

Отрегулировать отношение можно также, как и скорость – манипулятором.

При изменении отношения пропорционально изменяется скорость работы ключа. Новые значения скорости и отношения сохраняются в энергонезависимой памяти.

Тестовый режим  может ускорить диагностику неисправностей в трансивере, так как позволяет оценить частоты присутствующие на входах шкалы. При входе в этот режим выключается ЦАПЧ, и на индикатор, по очереди, выведутся значения частот на входах шкалы, начиная с нулевого, после чего шкала перейдет в режим установки текущего времени. При подаче питания

показания часов случайны. Установить его можно при помощи КН1. При этом короткие нажатия позволят точно установить текущее время, а длинные – быстро. Если кнопку не нажимать более 3 сек, шкала вернется в исходный режим – измерение частоты.

По короткому нажатию КН2 можно воспроизвести записанный ранее телеграфный текст из выбранной страницы памяти. При этом, цифра после «Чт» показывает страницу, а уменьшающееся число – текущую воспроизводимую ячейку этой страницы.

По длительному нажатию КН2, шкала предлагает выбрать страницу памяти телеграфного текста.

Установить нужную страницу можно манипулятором. Нумеруются страницы

от 0 до 7. В каждую страницу помещается 256 символов, каждый из которых может быть либо точкой, либо тире, либо паузой между знаками. В 7 странице на 24 символа меньше. Если в шкале установлена память большего объема, то количество символов соответственно увеличивается до 512 или 1024 символов.

Если КН2 не отпускать после появления режима выбора страницы, шкала перейдет в

режим записи в выбранную страницу.

Если вы передумали записывать, из режима можно выйти, нажав КН1.

Собственно запись начнется с первого замыкания манипулятора, при этом прочерки сменятся на число, отражающее остаток места в странице памяти.

В процессе записи это число будет уменьшаться. Каждой единице его соответствует 4 символа, о которых уже говорилось. Запись прекращается либо по окончанию места в странице, либо при записи более 6 пауз подряд.

Номер выбранной страницы сохраняется в энергонезависимой памяти.

В шкале имеется режим самодиагностики неисправности, который запускается каждый раз при подаче питающего напряжения. Если обнаруживается ошибка, на индикаторе появляется мигающая буква «Е» в старшем разряде и пятиразрядное шестнадцатеричное число, отображающее состояние двоичных счетчиков. Все счетчики сбрасываются на 0 перед проведением теста, поэтому если в соответствующем разряде не 0, неисправность следует искать в цепях этого счетчика.

Например, при такой индикации неисправен счетчик D3 по выводу 13

либо мультиплексор D6 по выводу 11

\     /    \    /     ^

D4       D3    D2

ИЕ10   ИЕ10  ИЕ7

Если же в нескольких разрядах индикатора отличаются от 0, но одинаковые, то возможной причиной может быть замыкания по шине, соединяющей мультиплексоры и регистры с процессором.

При такой индикации возможно замыкание на +5 В дорожки, подключенной к выводу 13  D8.

Если число на индикаторе каждый раз новое, то вероятнее всего отказ в цепи сброса счетчиков, начинающейся от вывода 7 дешифратора D11.

Все шкалы проверяются на всех режимах перед упаковкой. Мы снимаем с себя ответственность за шкалы с механическими или электрическими повреждениями по вине почты или заказчика. Однако, вы всегда можете рассчитывать на нашу консультацию по всем вопросам, касающихся шкалы «ГЕРАНЬ» по телефонам :

С 8-00 до 16-00          (06452) 94047

С 18-00 до 20-00        (06452) 48297

Или почтой  93404, Украина, Луганская область, Северодонецк – 4, А/Я 20.          Е-mail:  ur1mi@zfs.lg.ua

Желаю удачи! С уважением , Тищенко Владимир Тимофеевич   UR 1 MI. 73!

# Text boxes

r i t - _ _

r i t  0.0

SP 090

otn 1-3

0 - 05 У

П - 0

ЗАП  - -

ЗАП  64

Чt 0  64

Е  0 0 0 4 0

Е  2 0 2 0 2