4 Гу -50, по схеме с 2 мя заземленными сетками, и питанием в катод, работает супер, на всех диапазонах и без проблем.На входе стоит трансформатор, на 4х кольцах ферритовых МН-2000, обмотка выполнена кабелем рк75-3-11 ,витков 9,центральная жила кабеля первая обмотка, оплетка- вторая,на экранную сетку подано небольшое напряжение +30 вольт, полученное умножением 12 вольт накала,7 ножка панельки лампы на землю не подключена, если подключить, то лампа стреляет,и накал подается через дроссель тоже на ферритовом кольце МН-2000, конденсаторы в аноде из серии телевизионных желтых блинов на 3 квт, отлично работают,Трансформатор без переделок от старого лампового цветного телевизора, оставил только 12 вольт на накал, все остальные подключены последовательно, переменки 800 вольт, после моста диодного +1100, ток при громком А- 400 мА,на 10 метрах, такой ток получается от 25-30 ватт с трансивера, пробовал подавать все 100 ватт, мощность особе не увеличивается и помех нет, лампы не стреляют.