Для пользователя SW2016_v. FM

Нижнее гнездо антенна КВ, верхнее УКВ. Сзади находится разъем USB для подключения компьютера, и гнездо линейный вход-выход для подключения звуковой карты компьютера. Сбоку находятся гнезда для внешних подключений педали, ключа, гарнитуры и тангенты.

Общие характеристики:

- Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,DGL,FM

- Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18  ватт, и 50-60 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.

- Диапазон УКВ 144 мгц.

- Мощность на УКВ 8-9 ватт (LP) и 18-20 ватт на полном режиме (HP).

- Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв

- Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ

- Подавление несущей более 70 ДБ

- Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц

- Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)

- Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками

- Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача

- Имеется режим настройки и управление внешним УМ

- Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 380 ма

- Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и  10-12 ампер полный режим (HP)

Функции кнопок:

- переключение диапазонов кнопка UP, DN. В каждом диапазоне можно накрутить любые частоты и при переключении они запоминаются. Длинное нажатие UP включает режим tune – непрерывная несущая для настройки внешнего усилителя (не зависимо от текущего режима). Повторное длительное нажатие-выключение.

- SPL  - сплит, работа на разнесенных частотах (простейшее использование как расстройка) Короткое нажатие – включение SPL при этом передача останется на месте, (отображается в нижнем окне) а прием где угодно. В том числе и на другом диапазоне. Следующее короткое – обмен местами частоты приема-передачи. Длинное нажатие – выключение SPL и частоты становятся равны значению верхнего окна.

- PWR – переключение режима мощности. LP легкий режим 15-18 ватт, и HP полный режим. 50-60 ватт. В этом режиме включается преобразователь питания выходного каскада на удвоенное напряжение.

- PRE – переключение по кругу  УВЧ, аттенюатор, и выкл.

- FUN – длинное нажатие вход в меню. Повторное нажатие выход из меню. Короткое нажатие в режиме переключает полосу широкая 2.7 кгц и узкая 0.5 кгц.

- MOD – переключение по кругу вид работы LSB-CW-DGU. NFM. Длинным нажатием замена вида работы, например LSB на USB. CW на CWZ

- LOC – блокировка энкодера, и включение шумоподавителя  в режиме ЧМ

Функции меню:

В обычном режиме открыты 20 основных пунктов меню, которые могут оперативно понадобиться при работе CW и цифровыми видами. В расширенном режиме (нажатая FUN+ включить питание) доступны все пункты для тонких настроек.

Калибровка  точности показаний производится в расширенном режиме. Для этого нужно настроиться на заранее известную частоту, поставить на индикаторе ее требуемое точное значение. Затем зайти в меню длинным нажатием на FUN, кнопками UP,DN выбрать пункт F21 – тактовая частота 39 мгц, и вращая энкодер добиться правильного приема. То же самое можно делать при передаче используя контрольный аппарат, настраивая частоту по нулевым биениям. При выходе из меню значение запомнится, и на всех диапазонах показания будут правильными.

В случае необходимости синтезатор трансивера позволяет изменять частоту 3-го гетеродина относительно фильтра ПЧ. Рабочая частота при этом не изменяется. Может пригодиться, если захочется подстроить окраску звука при передаче, изменяя частоту гетеродина относительно фильтра ПЧ. Для этого в расширенном режиме выбрать пункт F28 – частота USB, F29 - частота LSB, F31 – центральная CW. Энкодером можно изменить каждое значение. При выходе из меню все запомнится.

Для измерения КСВ длинным нажатием кнопки UP включить режим настройки tune и в левой части дисплея можно видеть значение КСВ от 1 до 3. В правой части отображается уровень выхода. При настройке антенны мощность желательно давать умеренную, не доводя до зашкаливания измерителя уровня выхода. При работе микрофоном в легком режиме LP мощность оптимально давать регулятором не до конца. Все равно она ограничена 15-18 ватт, и положение регулятора вправо на увеличение ее не добавит, а качество сигнала может быть хуже. На полном режиме HP ограничения нет, и можно давать на всю.

| F00 LCD CONT |  | Контрастность индикатора |
| --- | --- | --- |
| F01 KEY BEEP |  | Тон подтверждения нажатия кнопок |
| F02 IF SHIFT |  | Тембр приема |
| F03 CW PITCH |  | Тон контроля CW |
| F04 CW SPID |  | Скорость CW |
| F05 VIBROPLX |  | Виброплекс для CW |
| F06 KEYER |  | Тип ключа |
| F07 CWKEYREV |  | Поменять местами контакты точек и тире на электронном ключе |
| F08 CWWEIGHT |  | Отношение длительности тире к длительности точки |
| F09 SPACEWGH |  | Отношение длительности паузы между элементами знака к длительности точки. |
| F10 BREAK-IN |  | Управление передачей от ключа |
| F11 CW DELAY |  | Задержка передачи |
| F12 MUTE OLL |  | Выключение микрофонного тракта |
| F13 CTCSS |  | Суб тон для репитеров Off - выкл |
| F14 CTCSS FQ |  | Частота суб тона |
| F15 ENC DIVS |  | Замедление энкодера |
| F16 BIG STEP |  | Разрешение большого шага |
| F17 CAT ENAB |  | Разрешение САТ |
| F18 CAT SPD |  | Скорость САТ |
| F19 CAT RTS |  | Управление переходом на передачу от сигнала RTS интерфейса CAT |
| F20 CAT DTR |  | Управление манипуляцией от сигнала DTR интерфейса CAT |
| F21 REF FREQ |  | Реальная частота опорного генератора 39.000 мгц |
| F23 BAT CALI |  | Калибровка вольметра |
| F24 SWR cali |  | Калибровка КСВ-метра |
| F25 FWD lowr |  | Калибровка прямая КСВ-метра |
| F26 PWR cali |  | Калибровка измерителя мощности 100 |
| F27 RXTX dly |  | Задержка ВЧ на передачу |
| F28 TXRX dly |  | Задержка перехода на прием после снятия ВЧ передачи |
| F29 BFO USB |  | Частота третьего гетеродина USB 6002.40 |
| F30 BFO LSB |  | Частота третьего гетеродина LSB 5998.70 |
| F32 CNTR 0.5 |  | Центральная частота CW 5999.40 |
| F33 NFM OFFS |  | Калибровка частоты передачи ЧМ +03.61 |
| F34 S9 LEVEL |  | Калибровочный параметр S-метра – уровень сигнала S9 110 |
| F35 S9 DELTA |  | Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S0 до S9 55 |
| F36 +60 DELTA |  | Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S9 до S9 + 60 дБ 70 |
| F44 ENC RES |  | Тип энкодера. Установлен 64 |
| F45 ENC DYN |  | Динамический режим энкодера ON |