| Параметр | IC-7200 | FT-450 |
| --- | --- | --- |
| Размеры | 241 х 84 х 281 мм | 229 х 84 х 217 мм |
| Вес | 5,5 кг | 3,6 кг |
| Частотный диапазон | 30 кГц – 60 МГц (в зависимости от версии) | 30 кГц – 56 МГц |
| Стабильность частоты | менее ±0,5 ppm/час | ±1 ppm/час |
| Диапазон рабочих температур | от –10 (С до +60 (С | от –10 (С до +50 (С |
| Виды излучений | CW, SSB, RTTY, АМ | CW, SSB, АМ, FM |
| Ток потребления | 1,3 А – прием; 22 А – передача (100 Вт) | 1,5 А – прием; 22 А – передача (100 Вт) |
| Напряжение питания | 13,8 В ±15% | 13,8 В ±10% |
| Встроенный антенный тюнер | Нет | Есть |
| Паразитные излучения | не более –50 дБ (160-10 м) не более –63 дБ (6 м) | не более –60 дБ (160-10 м) не более –70 дБ (6 м) |
| Подавление несущей SSB | не менее –50 дБ | не менее –60 дБ |
| Подавление нерабочей боковой полосы | не менее –50 дБ | не менее –60 дБ |
| Частотная характеристика SSB |  | не более –6 дБ (400-2600 гЦ) |
| Тип приемника | Супергетеродин с тройным преобразованием частоты: 64,455 МГц/455 кГц/15,625 кГц | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты: 67,899 МГц/24 кГц |
| Preamp/IPO | Есть | Есть |
| ATT | -20 дБ | -20 дБ |
| RIT | ±9,999 кГц | ±9,999 кГц |
| Число каналов памяти | 201 | 500 |
| CW pitch | от 300 до 900 Гц; шаг 10 Гц | от 400 до 800 Гц; шаг 100 Гц |
| Notch-фильтр | Автомат (включен после петли AGC) Ручной (включен до петли AGC) | Ручной (включен после петли AGC) |
| NB | Есть | Есть |
| NR | Есть | Есть |
| AGC | Slow, Fast, OFF | Slow, Fast, Auto, OFF |
| Монитор передаваемого SSB-сигнала | Нет | Есть |
| Прямой ввод частоты | Есть | Нет |
| Прямой выбор нужного любительского диапазона | Есть | Нет |
| Микрофонный эквалайзер | Нет | Есть |
| Микроонный компрессор | Есть, регулируемый | Есть, возможность регулирования ограничена |
| LCD-дисплей | Небольшой (64 х 24 мм); Черные символы на желтом фоне | Большой (?? х ?? мм); Белые символы на черном фоне |
| Индикация в режиме RX | S-метр | S-метр |
| Индикация в режиме TX | RF output SWR ALC (только один из параметров) | RF output SWR ALC (только один из параметров) |
| Соединение с компьютером | USB-порт (используется в том числе и для передачи аудио RX/TX сигналов) | COM-порт (для аудио RX/TX сигналов отдельные входы) |
| Избирательность по уровню –6 дБ/-60 дБ | CW: 0,5 кГц/0,9 кГц SSB: 2,4 кГц/3,6 кГц АМ: 6 кГц/15 кГц RTTY: 0,36 кГц/0,65 кГц | CW: 0,5 кГц/2 кГц SSB: 2,2 кГц/4,5 кГц АМ: 6 кГц/20 кГц FM: 15 кГц/ 30 кГц FM-N: 9 кГц/25 кГц |
| Подавление помех по зеркальному каналу | не менее – 70 дБ | не менее –80 дБ (160-10 м) не менее –65 дБ (6 м) |
| Мощность выходного аудиосигнала | 2 Вт, 8 Ом, при 10% THD | 2,2 Вт, 4 Ом, при 10% THD |