ПРОСТАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

диапазона 144,000–149,975 МГц

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Основные органы управления приведены на рис.1.

Рис.1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| ПАРАМЕТР: | MIN | NOM | MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| – напряжение питания, В | 7,0 | — | 14,0 |
| – потребляемый ток, при Uпит= 12,0 В: |  |  |  |
| в режиме «ПРИЁМ», мА | 60 | 70 | 250 |
| в режиме «ПЕРЕДАЧА», мА | 350* | 750* | 1300* |
| – диапазон рабочих частот, МГц | 144,000 |  | 149,975 |
| – импеданс нагрузки, Ом |  | 50 |  |
| – номинальная выходная мощность при Uпит=12,6 В | 4,0 | 5,12 | 6,0 |
| – номинальная выходная мощность при Uпит=9,0 В | 2,0 | 2,42 | 4,0 |
| – номинальная выходная мощность при Uпит=7,0 В | 0,5 | 1,44 | 2,0 |
| – номинальная чувствительность приёмника при соотношении С/Ш 12 дБ на частоте 145,5 МГц, мкВ | 0,1** | 0,2** | 0,3** |
| – полоса пропускания: |  |  |  |
| первой промежуточной частоты, кГц | 15 |  | 20 |
| второй промежуточной частоты, кГц | 8 |  | 15 |
| общая полоса пропускания приемного тракта, кГц |  | 14 |  |
| – вид модуляции: |  | F3E |  |
| – максимальная выходная мощность НЧ, при Uпит=12,0 В |  | 0,5 Вт |  |
| – диапазон воспроизводимых частот НЧ, Гц | 250 |  | 3500 |
| – разнос между соседними двумя каналами, кГц |  | 25, фикс. |  |
| – репиетрный режим, разнос, кГц |  | Есть, –600 |  |
| – количество ячеек памяти, шт. |  | 10 |  |
| – возможность перепрограммирования ячеек памяти |  | Есть |  |
| – режим сканирования во всём диапазоне частот |  | Есть |  |
| – изменение направления сканирования |  | Есть |  |

* – зависит от напряжения питания, выходной мощности передатчика и согласованности его с нагрузкой.

** – с целью упрощения и удешевления конструкции входные и выходные полосовые цепи выполнены широкополосными и не перестраиваемыми, по этому возможно ухудшение чувствительности и снижение выходной мощности на краях диапазона. Приведённые в таблице параметры в первую очередь относятся к частоте 145500 кГц.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ

Управление радиостанцией производится при помощи 3-х кнопок управления на передней панели и одной на тангенте. Радиостанция работает в одном из 4-х функциональных режимов, которые переключаются по кольцу при помощи кнопки «ФУНКЦИЯ» в такой последовательности: 1. Обычный режим; 2. Репитерный режим; 3. Режим ячеек памяти; 4. Режим сканирования.

1. Режим №1. После включения питания через короткую паузу (примерно 1-2 сек.) на ЖК-дисплее высвечивается частота, которая записана в нулевую (Р0) ячейку памяти. В исходном варианте в неё записана вызывная частота 2-х метрового радиолюбительского диапазона 145500 кГц. При необходимости её можно изменить, см. п. 4

Это обычный режим работы радиостанции в котором частота приёма равна частоте передачи и соответствует частоте на ЖК-дисплее. Для изменения значения частоты необходимо кнопками «+» или «–» выбрать нужную частоту. При однократном кратковременном нажатии (не более 0,5 сек) показания изменятся на 25 кГц. Для более оперативной работы в столь широком диапазоне частот при удержании кнопки более 0,5 сек происходит ускоренный перебор частоты по 25 кГц. По достижению конца диапазона происходит переход на противоположный конец диапазона, т.е. перелистывание частот происходит по кольцу в пределах от 144,000 по 149,975 МГц.

При нажатии на кнопку «ПЕРЕДАЧА» на тангенте происходит переход радиостанции в режим передачи, что сопровождается появлением на дисплее символа «Р» перед значением частоты, а светодиодный индикатор переключается с зелёного на красный (это подтверждает благополучное переключение напряжения питания +5VRX ( +5VTX).

При помощи ручки регулировки шумоподавителя можно отрегулировать порог срабатывания шумоподавителя, при этом открывание шумоподавителя будет сопровождаться свечением желтого светодиода и появлением двух прочерков перед частотой на ЖК дисплее (прочерки только в этом режиме).

2.  Режим №2. После кратковременного однократного нажатия на кнопку «ФУНКЦИЯ» происходит переход в репитерный режим. На ЖК-дисплее с левой стороны высвечивается символ «Р». В этом режиме на дисплее отображается принимаемая частота, а режим передачи сопровождается появлением символа «F» перед значением частоты, при этом передача происходит на 600 кГц ниже индицируемой (принимаемой) частоты, во всём диапазоне рабочих частот, т.е. от 143,600 МГц по 149,375 МГц.

3. Режим №3. Это режим работы с ячейками памяти. На дисплее с левой стороны отображается символ «Р» и текущий номер ячейки памяти, а с правой – значение частоты записанной в эту ячейку. Кнопками «+» или «–» происходит перебор номера ячеек памяти от «Р0» по «Р9». В ячейку «Р0» записывается частота, которая будет загружаться после включения питания.

Для записи необходимой частоты в любую ячейку памяти необходимо:

- кнопкой «ФУНКЦИЯ» перейти в режим работы с ячейками памяти;

- далее кнопками «+» и «–» выбрать необходимую ячейку памяти, в которую будет производится запись;

- одновременно нажать кнопку «ФУНКЦИЯ», а затем «+». После чего на дисплее номер ячейки памяти начнет мерцать;

- кнопками «+» и «–» выбрать частоту, которую необходимо записать;

- кнопкой «ФУНКЦИЯ» подтвердить запись в ячейку памяти, после чего запись будет произведена и мерцание номера ячейки памяти прекратится.

Значения частот, записанных в ячейки памяти. Сохраняются после отключения питания. Перезапись ячеек памяти можно произвести не менее 10 000 раз.

4. Режим №4. Это режим сканирования. В этом режиме слева от текущего значения частоты появляются символы «FF». Для запуска режима сканирования необходимо нажать кнопку «+» или «–», после чего начинается ускоренное перелистывание частот вверх или вниз по кольцу до тех пор, пока не откроется шумоподавитель (не зажжётся жёлтый светодиод на передней панели). Как только это произойдёт, сканирование будет приостановлено на 5-6 секунд и затем продолжено далее до следующего открывания шумоподавителя. Чтобы оперативно изменить направление сканирования достаточно нажать кнопку «+» или «–». Для остановки сканирования и выхода из этого режима в любой момент времени достаточно кратковременно нажать кнопку «ФУНКЦИЯ» или «ПЕРЕДАЧА», после чего сканирование будет остановлено и станция перейдёт основной режим работы (№1).

ВНИМАНИЕ: 1. Запрещается включать радиостанцию без подключенной антенны или эквивалента нагрузки!

2. Запрещается подключать радиостанцию к источнику питания с выходным напряжением более 15 В.

3. Радиостанция настроена на работу с антеннофидерным трактом с сопротивлением 50 Ом. Значение КСВ на выходе радиостанции не должен превышать 2,0.

4. На задней панели установлены два одинаковых гнезда для подключения питания и тангенты. (Гнездо тангенты ближе к антенному гнезду.) В случае ошибочного подключения источника питания к гнезду тангенты ничего не произойдёт. Для этого на плате передней панели установлен защитный диод VD1, который не допустит протекание тока на микроконтроллер.

5. В радиостанции имеется примитивная защита от изменения полярности питающего напряжения, выполненная на диоде VD4 платы передатчика. Но для эффективной работы этой защиты источник питания должен иметь защиту от короткого замыкания в нагрузке!

6. Не рекомендуется располагать антенну на расстоянии менее 3-4 метров от радиостанции, т.к. сильное электромагнитное поле может нарушить нормальную работу передатчика или даже вывести его из строя.

В случае несоблюдения этих мер предосторожности возможен выход радиостанции из строя

По всем вопросам, предложениям и замечаниям обращаться к разработчикам АВРАМЕНКО Данилу Владимировичу UR3VCD конструкция и схемотехника или ЗИНЧЕНКО Виталию Юрьевичу UR3CBC (программное обеспечение) по телефонам:

UR3VCD:	e-mail: UR3VCD@yandex.ru

моб,: (+3) 8-097-916-00-92

дом. в г.Светловодске:  (8-05236)  2-62-54, спросить Данила

UR3CBC:	e-mail: UR3CBC@rambler.ru

моб.: (+3) 8-097-915-96-42

дом. в г.Чигрине:  (8-04730)  2-81-26, спросить Виталия

# Text boxes

ЖК-дисплей

Кнопка  «ФУНКЦИЯ»

Кнопка «+»

Кнопка «–»

«ШУМОПОДАВИТЕЛЬ»

«ПРИЁМ»

«ПЕРЕДАЧА»

Ручка регулировки ШУМОПОДАВИТЕЛЯ

Ручка регулировки ГРОМКОСТИ и ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  ПИТАНИЯ